## Slide 1
Binanry System & Machine Code
(二进制与机器码)

## Slide 2
二进制与机器码
二进制与十进制、八进制和十六进制的转换
数的表示（定点小数、定点整数、浮点数）
机器码（原码、反码、补码）
定点数的运算

## Slide 3
二进制
二进制：逢二进位的数制系统
基数：0 1
例：( 110)2
1×22＋1×21＋0×20＝(6)10
奇偶数的判断以尾数为准
易于运算
用于表达二进制数所需的物理状态最少
例：0～999范围内的数，十进制表示需3×10＝30个稳定状态；
二进制表示需10×2＝20个稳定状态（210＝1024）

## Slide 4
二进制数转换为十进制数
整数部分：
(knkn-1…k2k1)2=(kn×2n-1+kn-1×2n-2+…+k2×21+k1)10
小数部分：
(. k1 k2 …kn-1kn)2=(k1×2-1+k2×2-2+…+kn-1×2-(n-1)+kn × 2-n)10
例： (11001)2
24+23+1=(25)10
(0.101)2
2-1+2-3=(0.625)10
(101.11)2
22+1+2-1+2-2=(5.75)10

## Slide 5
十进制整数转换为二进制数
转换规则：除2取余
(x)10 =(knkn-1…k2k1)2=(kn×2n-1+kn-1×2n-2+…+k2×21+k1)10
k1=x除2取余数，k2=(x-k1)/2除2取余，……直至商数小于2
(27)10=(11011)2
例： （20）10＝
（67）10＝
（128）10＝
（10100）2
（1000011）2
（10000000）2

## Slide 6
十进制小数转换为二进制数
转换规则：乘2取进位
(x)10 =(. k1 k2 …kn-1kn)2=(k1×2-1+k2×2-2+…+kn-1×2n-1+kn × 2-n)10
k1=x乘2取进位，k2=(2×x-k1)乘2取进位，……直至余数为0
例： (0.125)10=(0.001)2
0.125×2＝0.25 进位为0
0.25×2＝0.5 进位为0
0.5×2＝1 进位为1，余数为0，计算结束
练习： (0.625)10=
(0.101)2
(23.25)10=
(10111.01)2

## Slide 7
二进制数、八进制、十六进制数的转换
三位二进制数对应一位八进制数(基数：0～7)
四位二进制数对应一位十六进制数（基数：0～9，A～F）
例： (110.111)2=(6.7)8=(6.E)16
(11010.01)2=(32.2)8=(1A.4)16

## Slide 8
数的机内表示— 定点小数
定点小数：
数符 | 数值
数符：0——正， 1——负
例：+0.001101
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
-0.1010
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
若机器字长为n，则定点小数的数值表示范围为：
2-(n-1)<=|x|<=1-2-(n-1)
小数点
有关机器码及其运算的介绍均以定点小数为例

## Slide 9
数的机内表示— 定点整数
无符号整数：
数值位
字长为n时，无符号整数的表达范围为 0～2n-1
有符号整数：
数符 | 数值
字长为n时，有符号整数的表达范围为 |x|<=2n－1-1

## Slide 10
数的机内表示— 浮点数
浮点数：
阶符 | 阶码 | 数符 | 尾数
将数x表示为 s×2j的形式，其中s为x的小数形式（尾数）
例： -110.11= -0.11011×211
0 | 11 | 1 | 11011

## Slide 11
机器码—原码
数学定义：
[x]原=
x 1>x>=0
1-x 或 1+|x| 0>x>-1
物理意义：将x表示为定点小数
例：x=+0.0011011 [x]原＝00011011
x= -0.0100011 [x]原＝10100011
说明：以定点小数的机器码为例

## Slide 12
机器码—反码
数学定义：
[x]反=
x 1>x>=0
2-2-(n-1)+x 0>x>-1
物理意义：正数反码等于原码，负数反码等于原码各数码位取反
例：x=+0.0011011 [x]原＝00011011 [x]反＝00011011
x= -0.0100011 [x]原＝10100011 [x]反＝11011100

## Slide 13
机器码—补码
数学定义：
[x]补=
x 1>x>=0
2+x 或 2-|x| 或 [x]反+2-(n-1) 0>x>-1
物理意义：正数补码等于原码，负数补码等于反码最低位加1
例：x=+0.0011011
[x]原＝00011011 [x]反＝00011011 [x]补＝00011011
x= -0.0100011
[x]原＝10100011 [x]反＝11011100 [x]补＝11011101

## Slide 14
定点数加（减）法
定点补码加（减）法：
[x]补+[y]补=[x+y]补，|x|<1, |y|<1, |x+y|<1
例： 00100000 ——— (+0.01)2=(+0.25)10
+ 11110000 ——— (-0.001)2=(-0.125)10
———————
100010000 ———(+0.001)2=(+0.125)10

## Slide 15
机器码补充解释
－3
＋9
取模运算：整除模数后取余数
例：45 mod 12 =9 3 mod 12=3 5 mod 3=2
模：一个计算系统的最大容量
定点小数机器码以2为模

## Slide 16
定点数加（减）法
机器数的表达范围有限，两数之和超出表示范围时，产生溢出（overflow）
例： 01100101
＋ 01000011
———————
10101000
正数相加，结果为负数

## Slide 17
定点乘法
符号位：两数相乘.符号位相加。 0+0=0, 1+0=0+1=1, 1+1=1 0
数值部分：原码相乘
0.101
× 0.011
————
101
101
+ 000
————
0.001111
0.000 累加器初值为0
+0.101 乘数末位为1，加被乘数
———
0.101 部分积
0.010 1 部分积右移一位
+0.101 乘数倒数第二位为1，加被乘数
———
0.111 第二次部分积
0.011 11 第二次部分积右移一位
+0.000 乘数最高位为0，加0
———
0.011 第三次部分积
0.001 111 第三次部分积右移一位，得结果

## Slide 18
定点除法(1)
符号位：两数相除.符号位相加。 0+0=0, 1+0=0+1=1, 1+1=1 0
数值部分：补码相除（|除数|>|被除数|）

## Slide 19
定点除法(2)—恢复余数法

## Slide 20
The end.